## Slide 1
Getting Started with JS draw DICOM
JS 繪製醫學影像初體驗

## Slide 2: 課程大綱
繪製醫學影像圖形初體驗
DICOM 圖檔來源
安裝及使用 DICOM viewer
分析DICOM 影像規格練習

## Slide 3: 繪製醫學影像初體驗
設定圖片來源
  HTTPGetBinaryData("imgDir/US1.dcm");
設定來源資料陣列
  dicomData= DataView(ret);
  參考 JS DataView 函式
    https://developer.mozilla.org/zh-TW/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/DataView
    https://www.puritys.me/docs-blog/article-294-Javascript-%E8%99%95%E7%90%86-Binary-%E8%B3%87%E6%96%99---ArrayBuffer.html

## Slide 4: 繪製醫學影像初體驗
將彩色超音波影像資料轉換成像素顏色。

## Slide 5: 繪製醫學影像初體驗

## Slide 6: 醫學影像繪圖步驟
設定 DICOM 資料來源
取得 DICOM 檔規格參數 (如大小、灰階或彩色等)
  最難
依據參數設定程式變數及轉換公式
  小心推算
迴圈畫點

## Slide 7: 下載 DICOM 資料
http://www.osirix-viewer.com/resources/dicom-image-library/
SlicerRT
  https://github.com/SlicerRt/SlicerRtData/tree/master
國網範例
  https://scidm.nchc.org.tw/dataset?res_format=application%2Fdicom
sourceforge 整理的連結
  http://gdcm.sourceforge.net/wiki/index.php/Sample_DataSet

## Slide 8: 安裝及使用 DICOM viewer
DICOM radiant
  https://www.radiantviewer.com/
MicroDicom
  http://www.microdicom.com/downloads.html
https://www.dicomlibrary.com/
  DICOM 檔上傳、匿名化、檢視、及分享

## Slide 9: VS code 檢視 DICOM 及 binary 檔套件
DICOM Tag Dump
hexDump

## Slide 10: 分析DICOM 影像規格練習
hexDump 看 DCM 檔

## Slide 11: 呈現醫學影像所需參數
(0028,0002) US SamplesPerPixel = 3
(0028,0004) CS PhotometricInterpretation = RGB
(0028,0010) US Rows = 486
(0028,0011) US Columns = 640
(0028,0100) US BitsAllocated = 8
(0028,0101) US BitsStored = 8
(0028,0102) US HighBit = 7
(0028,0103) US PixelRepresentation = 0
(7FE0,0010) OB PixelData = <binary data of length: 933120>

## Slide 12: 呈現醫學影像所需參數
CT_A 之繪圖相關參數

## Slide 13: DICOM 影像資料起始位置推算
下列標籤包含像素資料
  (7FE0,0010) OW PixelData = <binary data of length: 524288>
  標籤之後第幾個 byte 為像素資料?

## Slide 14: 程式顯示 DICOM 影像的步驟
讀取 DICOM 物件影像的格式相關參數(Image Pixel Module)
  判斷影像格式
    單色或彩色, 有無壓縮…
    儲存格式(Raw, column, Bit allociate...)
取得 pixel 資料 (位於 7FE0,0010 tag element)
準備畫布物件(canvas object)
依據影像格式，產生二維畫點迴圈
  取得每個像素資料
  依據亮度轉換公式 Pixel value ->Grave value 畫圖點
顯示影像

## Slide 16: DICOM 物件內容及格式規範
定義於DICOM Parts 3, Part5 Standard 當中
Parts 3 Information Object Definition: 定義每種資料物件(DICOM Data Object)包含哪些資料模組(Data module)，每個資料模組包含哪些欄位(Data Element)
Parts 5 Data Structure and Encoding:定義 Data Element 的結構以及 DICOM Data Object 中 Data Element 的排列方式

## Slide 17: DICOM part 3: Image Pixel Module
http://dicom.nema.org/medical/dicom/2014c/output/chtml/part03/sect_C.7.6.3.html

## Slide 19: DICOM 影像物件實例
影像格式參數
Data element of pixel values

## Slide 20: 呈現醫學影像所需參數
(0028,0002) US SamplesPerPixel = 3
(0028,0004) CS PhotometricInterpretation = RGB
(0028,0010) US Rows = 486
(0028,0011) US Columns = 640
(0028,0100) US BitsAllocated = 8
(0028,0101) US BitsStored = 8
(0028,0102) US HighBit = 7
(0028,0103) US PixelRepresentation = 0
(7FE0,0010) OB PixelData = <binary data of length: 933120>

## Slide 21: DICOM 資料物件格式
Part 5 Data Structure and Encoding 定義資料物件的結構及編碼方式

## Slide 22: DICOM 與 HL7 編碼格式差異
HL7 文字格式，一般文字編輯器可檢視。
DICOM 數位與文字混雜，以 Binary 形式儲存與傳輸，文字編輯器無法檢視。
  醫學影像不合適轉成文字資料
HL 7 以文字符號區隔各欄位， DICOM 每個欄位中包含資料長度資訊，指定其實際資料長度。

## Slide 23
DICOM Object 實例(instance) 組成一個資料集(data set)。
DICOM Part3 定義每個 DICOM object 包含哪些 Data element。
DICOM Part5 定義由 Data element 串接成實際 data set 的方式。

## Slide 24: 程式取得 DICOM data elements 資訊
現行工具大多可顯示 DICOM tags，但是:
  無法整合應用
  提供的資訊不足，如沒提供各 data element 資料起始位置
    如 7fe00010 像素資料起始位置
需要網頁前後端程式解析 DICOM 資料，需了解
  DICOM data set 及 data element 結構

## Slide 25
DICOM Object 實例(instance) 組成一個資料集(data set)。
  Data set 包含許多資料元件(data element)
    每個 data element 表示 DICOM object 的某個特性
      (Exp. Patient ID、Image Rows、 Image columns…)。
Data element 以其標籤(Tag) 的大小依序排列。

## Slide 26
Data element之結構(2)
Data element的組成：Tag, VR, VL, Value
Tag(標籤) : (group number, element number)
  以16進位數字表示
  例( 0010, 0010 ) 表示 Patient Name
Tag | VR | VL | Value
Data element

## Slide 27: data element
DICOM 物件實例 data set 包含許多 Data element
每個 data element 包含三個基本的欄位tag、value length、value field。
及一個選擇的欄位:(VR:Value Representation)，VR 表示此欄位值的資料型態。

## Slide 28: Tag
Data Element 中的 Tag :為一組 4 Bytes 的數字，以作為DICOM 物件中 Data Element 的標籤，通常以 (xxxx, xxxx) 之16進位碼表示。
前兩個 Bytes稱為Group Number，後兩個 Bytes稱為Element Number。
  例如 (0010,0010) 為 DICOM 物件中 Patient Name Element的標籤, (7fe0,0010) 為 Pixel Data Element的標籤

## Slide 29: VR: Value Representation
VR (Value Representation):表示此物件欄位值(Value Field)的資料型態。VR 以兩個 Bytes 表示這個資料元件的資料型態(data type)。
  例如日期的VR用DA (Date)表示。
  浮點數則用FP(Float Point)表示。
  PN，表示有關名字的描述.
  VR = TM 表示 time，為時間的資料型別
  VR = UI 為表示 UID 為唯一識別碼的資料型別
參考:
  http://dicom.nema.org/dicom/2013/output/chtml/part05/sect_6.2.html

## Slide 30: Value Length
Value Length
  每個 data element 包含一 Value Length，以此指定實際數值 (Value Field 的長度)
    Implicit VR: Value Length 固定為 4bytes
    explicit VR : Value Length 依據 VR(資料型態)可為 2 or 4 bytes
  Value Length 不包含 Tag 、VR、和Value Length本身長度。

## Slide 31: 基本 DICOM 物件解讀
以Implicit VR 組合成的 DICOM 物件實體，其每個
Data Element 包含三個欄位: tag、value length、value field。
Tag: 4 bytes，value length: 4 bytes， value field 的長度由 value length。因此從DICOM 物件的第一個 Data Element 開始，DICOM 物件解讀程式可依序解讀物件各欄位的內容。

## Slide 32: Explicit VR or Implicit VR
DICOM data set 有兩種編碼方式
  explicit VR and implicit VR
  VR只出現在外顯示(explicit VR)編碼方式的 DICOM 物件中。隱含式(implicit VR)編碼方式組成的 DICOM 物件並不包含 VR 此欄位。

## Slide 33: Implicit VR data element
http://dicom.nema.org/dicom/2013/output/chtml/part05/chapter_7.html#sect_7.1.3

## Slide 34: Explicit VR of OB, OW, OF, SQ, UT or UN

## Slide 35: Data Element with Explicit VR others